## Slide 1
Colegiul Național Bănățean
Adresa:Bv. 16 Decembrie 1989 nr.26 Timișoara
Codul robotului pentru competiția FTC Freight Frenzy 2021-2022
Profesor coordonator:
Rodica Toma
Branga Monica
Elev: Ghimpău Mihai-Vladimir
Clasa: 12 MI 1

## Slide 2: Funcțiile Programului
Mersul față, spate, stânga, dreapta al robotului
Ridicarea și coborârea brațului robotului
Deschiderea și închiderea cupei brațului
Pornirea servo-ului care învârte caruselul

## Slide 3: 1. Mersul robotului
Vom avea în vedere faptul că avem 4 motoare, iar direcția motoarelor pe o parte va trebui inversată pentru a nu se învârti robotul pe loc
Vor exista două tipuri de funcții: funcții cu distanță stabilită inițial pentru partea autonomă a programului și funcții care vor fi apelate repetitiv pentru controlarea robotului prin gamepad
Pentru autonomie vom avea de o funcție separată, care va trebui să convertească distanța în rotații ale motorului, iar pentru gamepad ne va trebui o funcție care să pună robotul într-o stare neutră când nu îi dam nicio comandă
Mersu robotului va face parte din clasa Drive

## Slide 4: 1.a. Declararea si inițierea motoarelor
private DcMotorEx FrontLeftMotor; private DcMotorEx RearLeftMotor; private DcMotorEx FrontRightMotor; private DcMotorEx RearRightMotor; public Drive(@NonNull HardwareMap hardwareMap) { FrontLeftMotor = hardwareMap.get(DcMotorEx.class, "FrontLeftMotor"); RearLeftMotor = hardwareMap.get(DcMotorEx.class, "RearLeftMotor"); FrontRightMotor = hardwareMap.get(DcMotorEx.class, "FrontRightMotor"); RearRightMotor = hardwareMap.get(DcMotorEx.class, "RearRightMotor"); FrontRightMotor.setDirection(DcMotorSimple.Direction.REVERSE); RearRightMotor.setDirection(DcMotorSimple.Direction.REVERSE); stopAndResetEncoderMode(); }
Declararea motoarelor
Inițiarea motoarelor
Inversarea direcției pe partea dreaptă
Resetarea encoder-ului

## Slide 5: 1.b. Funcțiile autonome
Pentru funcțiile autonome vom avem nevoie de o distanță, introdusă în antet, care va fi transformată ulterior în rotații ale motorului
În plus vom mai folosi o variabila p, prin care vom specifica viteza cu care va acționa motorul

## Slide 6: Funcția autonomă în general
public void direction(double distance) { stopAndResetEncoderMode(); int r = convert(distance); setTargetPosition(r, r, r, r); runToPositionMode(); setVelocity(p, p, p, p); waitForMovement(); }
Distanța introdusă
Resetarea encoder-ului
Conversia distanței în rotații
Stabilirea traseului
Pregătirea motoarelor de plecare
Stabilirea vitezei
Așteptarea pentru plecare

## Slide 7: Codul pentru mișcarea autonomă
private int p = 1050;
public void forward(double distance) { stopAndResetEncoderMode(); int r = convert(distance); setTargetPosition(r, r, r, r); runToPositionMode(); setVelocity(p, p, p, p); waitForMovement(); } public void backward(double distance) { stopAndResetEncoderMode(); int r = convert(-distance); setTargetPosition(r, r, r, r); runToPositionMode(); setVelocity(p, p, p, p); waitForMovement(); }
public void left(double distance) { stopAndResetEncoderMode(); int r1 = convert(distance); int r2 = convert(-distance); setTargetPosition(r2, r1, r2, r1); runToPositionMode(); setVelocity(p, p, p, p); waitForMovement(); } public void right(double distance) { stopAndResetEncoderMode(); int r1 = convert(distance); int r2 = convert(-distance); setTargetPosition(r1, r2, r1, r2); runToPositionMode(); setVelocity(p, p, p, p); waitForMovement(); } public int convert(double distance) { double ticks = 28; double gear = 5; double circ = Math.PI * 5.31; return (int) ((distance * ticks * gear) / circ); }
Variabila pentru viteza motoarelor
Funcția pentru mersul înainte
Funcția pentru mersul înapoi
Funcția pentru mersul stânga
Funcția pentru mersul dreapta
Funcția de conversie

## Slide 8: 1.c. Funcțiile pentru gamepad
Pentru funcțiile pentru gamepad vom avem în vedere faptul că ele vor fi apelate de mai multe ori, astfel unele comenzi vor fi eliminate din funcțiile autonome
În plus vom mai avea nevoie de o funcție care să pună robotul într-o stare neutră când nu îi dam nicio comandă și de o variabilă motorPower prin care stabilim viteza ( ia valori de la -1 la 1)

## Slide 9: Funcția pentru gamepad în general
public void goDirection() { stopAndResetEncoderMode(); runWithoutEncoderMode(); setMotorPower(motorPower, motorPower, motorPower, motorPower); }
Resetarea encoder-ului
Plecarea fără encoder
Stabilirea vitezei

## Slide 10: Codul pentru mișcarea cu gamepad-ul
private double motorPower = 1;
public void goForward() { stopAndResetEncoderMode(); runWithoutEncoderMode(); setMotorPower(motorPower, motorPower, motorPower, motorPower); }
public void goBackward() { stopAndResetEncoderMode(); runWithoutEncoderMode(); setMotorPower(-motorPower, -motorPower, -motorPower, -motorPower); }
public void goLeft() { stopAndResetEncoderMode(); runWithoutEncoderMode(); setMotorPower(-motorPower, motorPower, -motorPower, motorPower); } public void goRight() { stopAndResetEncoderMode(); runWithoutEncoderMode(); setMotorPower(motorPower, -motorPower, motorPower, -motorPower); } public void stopMoving() { stopAndResetEncoderMode(); setMotorPower(0, 0, 0, 0); }
Variabila pentru viteza motoarelor
Funcția pentru mersul înainte
Funcția pentru mersul înapoi
Funcția pentru mersul stânga
Funcția pentru mersul dreapta
Funcția pentru starea neutră

## Slide 11: 2. Brațul Robotului
Brațul robotului este alcătuit din 2 servo-uri care vor merge între pozițiile lor minime și pozițiile lor maxime
Pozițiile sunt modificate manual prin conectarea servo-ului la un SRS Programmer
Pentru ușurința apelării funcțiilor, fiecare parte a brațului va avea o funcție toggle
Aceste funcții toggle vor avea o variabila de tip bool pentru a comuta între 2 funcții opuse
Brațul robotului va face parte din clasa Brat

## Slide 12: 2.a. Declararea si inițierea Servo-urilor
private Servo ServoSJ; private Servo ServoDI; public Brat(@NonNull HardwareMap hardwareMap) { ServoSJ = hardwareMap.servo.get("Servo1"); ServoDI = hardwareMap.servo.get("Servo2"); }
Declararea servo-urilor
Inițiarea servo-urilor

## Slide 13: 2.b. Funcțiile Brațului
Brațul robotului este compus din două funcții: ridicarea și coborârea brațului și deschiderea și închiderea cupei brațului
Funcțiile vor face ca servo-urile sa meargă între pozițiile lor maxime și minime

## Slide 14: Codul pentru ridicarea și coborârea brațului
private boolean sj=false; public void Up() { ServoSJ.setPosition(Servo.MAX_POSITION); } public void Down() { ServoSJ.setPosition(Servo.MIN_POSITION); } public void toggleUD() { if(sj) { Down(); } else { Up(); } sj = !sj; }
Variablia de tip bool
Funcția de ridicare a brațului
Funcția de coborâre a brațului
Funcția toggle

## Slide 15: Codul pentru deschiderea și închiderea cupei brațului
private boolean oc=false; public void Open() { ServoDI.setPosition(Servo.MAX_POSITION); } public void Close() { ServoDI.setPosition(Servo.MIN_POSITION); } public void toggleOC() { if(oc) { Close(); } else { Open(); } oc = !oc; }
Variablia de tip bool
Funcția de deschidere a cupei brațului
Funcția de închidere a cupei brațului
Funcția toggle

## Slide 16: 3. Servo-ul pentru Caruselul
Caruselul este învârtit de un servo care se va învărti încontinuu
Astfel tipul de servo se va schimba
Pentru ușurința apelării funcțiilor, vom folosi o funcție toggle
Această funcție toggle va avea o variabila de tip bool pentru a comuta între 2 funcții opuse
Servo-ul pentru carusel face parte din clasa Brat

## Slide 17: 3.a. Declararea si inițierea Servo-ului
private CRServo ServoCarusel; public Brat(@NonNull HardwareMap hardwareMap) { ServoCarusel = hardwareMap.crservo.get("Servo3"); }
Declararea servo-ului
Inițierea servo-ului

## Slide 18: 3.b. Funcțiile servo-ului continuu
Servo-ul va trebui să se meargă încontinuu pentru a învârti caruselul
Funcțiile vor face ca servo-ul să pornească și să se oprească
Acest servo continuu va acționa asemănător ca un motor

## Slide 19: Codul pentru Servo-ul continuu
private boolean carusel =false; public void Start() { ServoCarusel.setPower(1);} public void Stop() { ServoCarusel.setPower(0);} public void toggleCarusel() { if(carusel) { Start(); } else { Stop(); } carusel = !carusel; }
Variablia de tip bool
Funcția pentru pornirea servo-ului
Funcția pentru oprirea servo-ului
Funcția toggle

## Slide 20: Adunarea tuturor funcțiilor la un loc
Pentru ușurința apelării funcțiilor oriunde dorim în program și a înțelegerii programului, vom crea două clase, una pentru automie și alta pentru gamepad, unde ne vom inițializa câte un obiect din fiecare clasă creată anterior ( Drive și Brat )
Funcția prin care inițializăm obiectele se numește initialize, care va fi apelată în cele două clase mari Autonomie și Gamepad

## Slide 21: Clasa Robot linear
public abstract class RobotLinear extends LinearOpMode { public Drive drive; public Brat brat; public void initialize() { drive = new Drive(hardwareMap); brat = new Brat(hardwareMap); } }
Declararea obiectelor
Inițiarea obiectelor

## Slide 22: Clasa Robot TEleop
public abstract class RobotTeleOp extends OpMode { public Drive drive; public Brat brat; public void initialize() { drive = new Drive(hardwareMap); brat = new Brat(hardwareMap); } }
Declararea obiectelor
Inițiarea obiectelor

## Slide 23: autonomia
Clasa Autonomia este clasa în care dăm comenzi robotului să le facă în momentul în care dăm rulare la program
În aceste condiții, nu se va putea interveni la acțiunile robotului, decât să îl oprim din ceea ce face
Toate comenziile, care se vor executa, se află în funcția runOpMode, iar orice altă funcție care nu ține de această funcție mare, va fi ignorată
Vom folosi în plus funcția sleep pentru a avea o pauză între anumite comenzi

## Slide 24: Codul pentru autonomie
public void runOpMode() { initialize(); waitForStart(); drive.forward(30); drive.left(30); sleep(1000); brat.toggleUD(); sleep(1000); brat.toggleOC(); sleep(1000); drive.right(30); drive.backward(45); sleep(1000); brat.toggleCarusel(); sleep(3000); brat.toggleCarusel(); }
Inițializarea motoarelor și servo-urilor
Așteptarea pentru plecare
Apelarea funcțiilor

## Slide 25: Gamepad
Clasa Gamepad este clasa în care dăm comenzi robotului să le facă în momentul în care primește comenzi de la un gamepad
Toate comenziile, care se vor executa, se află în funcția loop, iar orice altă funcție care nu ține de această funcție mare, va fi ignorată
Vom separa funcțiile robotului în două secțiuni: pentru mișcare și pentru braț
Inițializarea motoarelor și a servo-urilor se face în funcția init

## Slide 26: Funcția de mișcare în gamepad
private void movement() { if (gamepad1.dpad_left) { drive.goLeft(); } else if (gamepad1.dpad_down) { drive.goBackward(); } else if (gamepad1.dpad_right) { drive.goRight(); } else if (gamepad1.dpad_up) { drive.goForward(); } else { drive.stopMoving(); } }
În funcție de ce comandă primește de la dpad, robotul poate merge înaine, înapoi, stânga sau dreapta, cat timp este ținut apăsat, iar cand nu mai ținem apăsat pe o direcție, motoarele trec într-o stare neutră, unde se opresc

## Slide 27: Funcția pentru Braț în gamepad
private Boolean UD = false, OC=false, CARUSEL =false;
private void brat() { if (gamepad1.x) { if (!UD) { brat.toggleUD(); UD = true; } } else { UD = false; } if (gamepad1.a) { if (!OC) { brat.toggleOC(); OC = true; } } else { OC = false; } if (gamepad1.b) { if (!CARUSEL) { brat.toggleCarusel(); CARUSEL = true; } } else { CARUSEL = false; } }
În funcție de ce comandă primește de la gamepad, robotul apelează funcțiile toggle de la fiecare funcție a brațului, care sunt contorizate de 3 variabile de tip bool

## Slide 28: Codul pentru Inițializare și Gamepad
public final void init() { super.initialize(); } public final void loop() { movement(); brat(); telemetry.update(); }
Inițializarea motoarelor și servo-urilor
Apelarea funcțiilor încontinuu

## Slide 29: Link pentru codul complet
https://github.com/GhimpauVladimir/Program-Atestat-Ghimpau-Mihai-Vladimir.git
Codul se află în TeamCode/src/main/java/org/firstinspires/ftc/teamcode